STM8与汇编语言（9）－－EEPROM应用

EEPROM是单片机应用系统中经常会用到的存储器，它主要用来保存一些掉电后需要保持不变的数据。在以前的单片机系统中，通常都是在单片机外面再扩充一个EEPROM芯片，这种方法除了增加成本外，也降低了可靠性。现在，很多单片机的公司都推出了集成有小容量EEPROM的单片机，这样就方便了使用，降低了成本，提高了可靠性。

STM8单片机芯片内部也集成有EEPROM，容量从640字节到2K字节。最为特色的是，在STM8单片机中，对EEPROM的访问就象常规的RAM一样，非常方便。EEPROM的地址空间与内存是统一编址的，地址从004000H开始，大小根据不同的芯片型号而定。

下面的实验程序，就是先给EEPROM中的第一个单元004000H写入55H，然后再读到全局变量ch中。

同样还是利用ST的开发工具，生成一个C语言程序的框架，然后修改其中的main.c，修改后的代码如下。

//  程序描述：对芯片内部的EEPROM存储单元进行实验

#include "STM8S207C_S.h"

unsigned char ch;

main()

{

unsigned char *p;

p = (unsigned char *)0x4000;          // 指针p指向芯片内部的EEPROM第一个单元

// 对数据EEPROM进行解锁

do

{

FLASH_DUKR = 0xae;                    // 写入第一个密钥

FLASH_DUKR = 0x56;                    // 写入第二个密钥

} while((FLASH_IAPSR & 0x08) == 0);      // 若解锁未成功，则重新再来

*p = 0xaa;                               // 写入第一个字节

while((FLASH_IAPSR & 0x04) == 0);        // 等待写操作成功

ch = *p;                                 // 将写入的内容读到变量ch中

while(1)

{

;

}

}

这里要注意的是，2个密钥的顺序，与STM8的用户手册上是相反的，如果按照手册上的顺序，就会停留在do…while循环中。具体原因，也不是很清楚，也可能是我拿到的手册（中文和英文的都一样）太旧了，或者是理解有误。

另外，上面的实验程序中，ch不能为局部变量，否则的话，在调试环境中跟踪ch变量时，显示的结果就不对，通过反汇编，我觉得是编译有问题，当定义成局部变量时，ch = *p的汇编代码如下：

main.c:23         ch = *p;                                 // 将写入的内容读到变量ch中

0x80f0 <main+34>   0x7B01          LD    A,(0x01,SP)         LD    A,(0x01,SP)

0x80f2 <main+36>   0x97            LD    XL,A                LD    XL,A

0x80f3 <main+37>   0x1E02          LDW   X,(0x02,SP)         LDW   X,(0x02,SP)

0x80f5 <main+39>   0xF6            LD    A,(X)               LD    A,(X)

0x80f6 <main+40>   0x97            LD    XL,A                LD    XL,A

如果将ch定义成全局变量，则汇编代码为：

main.c:22         ch = *p;                                 // 将写入的内容读到变量ch中

0x80ef <main+33>   0x1E01          LDW   X,(0x01,SP)         LDW   X,(0x01,SP)

0x80f1 <main+35>   0xF6            LD    A,(X)               LD    A,(X)

0x80f2 <main+36>   0xB700          LD    0x00,A              LD    0x00,A

这一段代码的分析仅供参考，本人使用的开发环境为STVD4.1.0，编译器版本号为：COSMIC的CxSTM84.2.4。