STM8的C语言编程－－ AD转换

在许多的单片机应用系统中，都需要A/D转换器，将模拟量转换成数字量。在STM8单片机中，提供的是10位的A/D，通道数随芯片不同而不同，少的有4个通道，多的则有16个通道。

利用ST的开发工具，生成一个C语言程序的框架，然后修改其中的main.c，修改后的代码如下。

//  程序描述：通过AD模块，采样电位器的电压，改变LED的闪烁频率

#include "STM8S207C_S.h"

// 函数功能：延时函数

// 输入参数：ms -- 要延时的毫秒数，这里假设CPU的主频为2MHZ

// 输出参数：无

// 返 回 值：无

// 备    注：无

void DelayMS(unsigned int ms)

{

unsigned char i;

while(ms != 0)

{

for(i=0;i<250;i++)

{

}

for(i=0;i<75;i++)

{

}

ms--;

}

}

main()

{

int i;

// 将PD3设置成推挽输出，以便推动LED

PD_DDR = 0x08;

PD_CR1 = 0x08;

PD_CR2 = 0x00;

// 初始化A/D模块

ADC_CR2 = 0x00;             // A/D结果数据左对齐

ADC_CR1 = 0x00;             // ADC时钟=主时钟/2=1MHZ

// ADC转换模式=单次

// 禁止ADC转换

ADC_CSR = 0x03;             // 选择通道3

ADC_TDRL = 0x20;

for(;;)                     // 进入无限循环

{

ADC_CR1 = 0x01;           // CR1寄存器的最低位置1，使能ADC转换

for(i=0;i<100;i++);       // 延时一段时间，至少7uS，保证ADC模块的上电完成

ADC_CR1 = ADC_CR1 | 0x01; // 再次将CR1寄存器的最低位置1

// 使能ADC转换

while((ADC_CSR & 0x80) == 0); // 等待ADC结束

i = ADC_DRH;              // 读出ADC结果的高8位

DelayMS(i);               // 延时一段时间

PD_ODR = PD_ODR ^ 0x08;   // 将PD3反相

}

}