热释电红外控制电路

## CIR9803

功能叙述：

- 工作电压为4.0~5.5V (DC);

- 外接振荡电阻、电容；

- 外界有硫化镉（CDS）传感器，白天抑制输出；

- 输出可驱动继电器或可控硅；

- 内置两级运放，增益可调；

- 控制时间可调；

- 内置稳压输出3.1V直接驱动PIR；

- 集成过零检测，交流电源同步触发，降低电源污染；

- DIP16或SOP16封装；

工作温度：-20~70℃

储存温度：-50~125℃

主要用途:

广泛用于照明控制、马达和电磁控制、防盗报警等领域。

脚位图:

CIR9803

引脚说明：

| 引脚号 | 名称 | 功能描述 | 引脚号 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UOUT1 | 运放输出1 | 9 | CDS | CDS检测 |
| 2 | IN1 | 运放正输入1 | 10 | TRIAC | TRIAC输出 |
| 3 | II1 | 运入负输入1 | 11 | RELAY | RELAY输出 |
| 4 | VREF | 参考电压 | 12 | ZCD | 过零检测 |
| 5 | GND | 地 | 13 | VDD | 电源 |
| 6 | TB | 系统时钟 | 14 | II2 | 运放负输入2 |
| 7 | TEST | 测试 | 15 | IN2 | 运放正输入2 |
| 8 | TC | 定时时钟 | 16 | UOUT2 | 运放输出2 |

功能说明：

- PIR感应信号经内部放大，如果判断有触发，运放输出高电平。这时候计时检测电路开始计时，计满一定内部时钟周期，跳变为高（可避免误触发）；

- CDS接内部施密特触发器，白天CDS阻值低，施密特反相器输出为低，抑制输出；天暗则相反，施密特反相器输出为高；

- 过零检测在交流电源过零时产生过零脉冲。在1、2、3同时为高时，输出控制器输出正脉冲，控制外电路；

- PIR与IC引线越短越好，以免引入噪声干扰；

- 采用阻容降压，应选用正品电路，注意安全，可适当增加保护元器件或电路；

- 在1所述情况下的计时期间，CDS触发信号不起作用；

- PIN6所接R、C决定IC内部时钟，F=（1+20%）/1.1RC，TRIAC触发时间宽度为2/F；

- PIN8所接R、C决定IC内部定时器的周期，频率同样满足要求7所示的计算公式。调节R、C可以输出控制的时间长短，根据应用实际要求而定；

电气参数：

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | VDD | -- | 4 | 5 | 5.5 | V |
| 调节电压 | VREF | VDD=5V | 2.9 | 3.1 | 3.4 | V |
| CDS触发电压 | VT+ | -- | 1.2 | 1.8 | 2.0 | V |
| 工作电流 | IDD | VDD=5V no Load | -- | -- | 700 | uA |
| 静态电流 | ISB | VDD=5V no Load | -- | 160 | 250 | uA |
| 基准源电流 | IREF | -- | -- | 1.5 | -- | mA |
| CDS源电流 | ICDS | -- | -- | 30 | -- | uA |
| 继电器驱动电流 | IOH | -- | -- | -- | 2.7 | mA |
| TRIAC灌电流 | IOL | -- | -- | -- | 15 | mA |
| TB工作频率 | FTB | R=390K C=100PF | 5 | 6 | 8 | KHz |
| TC工作频率 | FTC | R=100K C=332 | 2.8 | 3.7 | 5 | KHz |

时序图：

注意：

- 比较器输出的信号必须大于768个TB周期，才会被系统接受，否则视为无效。

- TRIAC及RELAY输出Active持续的时间为245760个TC周期，若在Active期间又受到PIR再次触发，则Active持续时间重新计算，直至结束。

PIN8脚延时触发时间配置：

VDD=5V

| 参数 | 延时触发时间 |
| --- | --- |
| R=10K C=332 | 10S |
| R=47K C=332 | 34S |
| R=100K C=332 | 108S |

控制断电器应用图：

R11=470K

控制可控硅应用图：

R11=470K