QX6102   DEMO设计报告

- 目标输入输出要求 ：

| 公司名称 | 威天行 | 联系方式 | 刘工 |  | 日期 | 2014-12-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 110Vdc | 输出电压 | 75V | 输出电流 | 170mA |  |
| 额外要求 | DC输入 |

- 应用电路原理图：

- BOM清单：

| 名称 | 元件值 | 标号 | 封装 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解电容 | 22uF/50V | C2 | D*L=5*11mm | 1 |
|  | 10uF/100V | C3 | D*L=6.3*12mm |  |
|  | 6.8uF/400V | C5 | D*L=8*10mm |  |
| 陶瓷电容 | X7R-NPO-1uF/25V | C6 | 0805 | 1 |
| 贴片电阻 | 150K±5% | R1 R1A | 1206 |  |
|  | 75K±5% | R2 | 0805 |  |
|  | 2R20±1% | R3 | 1206 |  |
|  | 2R70±1% | R3A | 1206 |  |
|  | 100K±5% | R4 | 1206 | 2 |
|  | 3.3K±5% | R5 | 0805 | 1 |
|  | 220K±5% | R6 | 1206 | 1 |
|  | 100K±5% | R7 | 0805 | 1 |
|  | ES2D 12A 200V | D4 | SMA | 1 |
| 变压器 | 插件EPC13(5+5) L=1.5mH绕线220Ts | L1 | 绕线线径0.2mm | 1 |
| 芯片 | QX6102 | U1 | SOP-8 | 1 |

- 测试数据：

1)线性调整率测试

| Vin(V) | Iin(A) | Vo(V) | Io(A) | 效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.3 | 0.1661 | 75.4 | 0.165 | 96.90 |
| 80 | 0.1613 | 75.4 | 0.165 | 96.41 |
| 85 | 0.1537 | 75.4 | 0.166 | 95.80 |
| 90 | 0.1451 | 75.3 | 0.166 | 95.72 |
| 110 | 0.119 | 75.3 | 0.166 | 95.49 |

- 其他建议：

- 要提高效率，则需要将LED输出电流调低；

- 当前的最低输入电压为77.3Vdc左右，输入电压必须大于此值；

- 空载限压为95V，带载最大83V。

- 修改输出电流参数，需要修改CS电阻和电感参数。

- 使用《QX610X【参数计算器】V4.6》计算：