OTC电焊机XD-500型控制线路板技术资料汇编

| 控制板PCB1的测试点 |
| --- |
| CH1 | 各控制板工作电压COM端0V。 |
| CH2 | +5V |
| CH3 | -15V |
| CH4 | +15V |
| CH5 | PWM输出脉冲。0.4V焊接时7.7V |
| CH6 | TRIG3的输出信号。14V焊接时5.5V |
| CH7 | TRIG2的输出信号。14V焊接时5.5V |
| CH8 | TRIG1的输出信号。14V焊接时5.5V |
| CH9 | IC1的19脚输入信号（INT2）。4.8V |
| CH10 | IC1的49脚输入信号（INT3）。4.8V |
| CH11 | IC1的50脚输入信号（INT4）。4.8V |
| CH12 | 焊接电压反馈信号INPUT。4.0V |
| CH13 | 作用未知，估计与WCR有关。0V焊接时3.0V。 |
| CH14 | 同CH13。5V焊接时0V |

| 控制板PCB2的测试点 |
| --- |
| CH1 | 同PCB1 |
| CH2 | 同PCB1 |
| CH3 | 同PCB1 |
| CH4 | 同PCB1 |
| CH5 | +24V |
| CH6 | 气阀用+24V |
| CH7 | 送丝机整流管阴极。--31.5V焊接时--33.3V |
| CH8 | 受焊抢开关控制，PC6的第8脚电压。5V |
| CH9 | 控制气阀的PC7的第二脚电压+22.8焊接时0.7V |
| CH10 | 焊枪短路检查。5V焊接时0V |

| 控制板PCB3的测试点 |
| --- |
| CH1 | 同PCB1\PCB3 |
| CH2 | +15V |
| CH3 | 同PCB1\PCB3 |
| CH5 | 产生调节焊接CURRENT焊接VOLTAGE。 的调节信号。0V |
| CH6 | 焊接VOLTAGE调节给定信号。--5.0V焊接时—0.2V |
| CH7 | 焊接CURRENT调节给定信号。--5.9 |
| CH8 | 焊接VOLTAGE给定OUTPUT。+2.9V |
| CH9 | 焊接CURRENT给定OUTPUT。4.5V |

| 控制板PCB1插头的作用 |
| --- |
| CN1 | 外接收弧VOLTAGE\收弧CURRENT的调节电位器 |
| CN2 | 去PCB2板的CN9插口 |
| CN3 | 点焊定时器（另配备） |
| CN4 | 外接ALARM信号灯 |
| CN5 | 去PCB2的CN5插口 |
| CN6 | CURRENT检测信号INPUT |
| CN7 | 外接溶深控制开关 |
| CN8 | 去PCB2的CN4插口 |
| CN9 | 外接CURRENT表 |
| CN10 | 外接各功能调节开关，如：个别\一元 |
| CN11 | 去PCB2的CN11插口 |

| 控制板PCB2插头的作用 |
| --- |
| CN1 | COOLANT(冷却)电扇电源AC200 |
| CN2 | AC200V三相INPUT |
| CN3 | 控制主接触器线圈电压AC200V |
| CN4 | 控制线路板上的小继电器如：CR1\CR2等 |
| CN5 | 1---4提供各工作电压，5---7通过自身CN27的1---3和PCB1的CN5共同组成三相电压检测电路。 |
| CN6 | 三组AC工作电压INPUT |
| CN7 | 通过PCB3的CN2向PCB3提供工作电压 |
| CN8 | 去PCB3的CN3插口，接收焊枪控制 |
| CN9 | 去PCB1的CN2插口 |
| CN10 | 1、接地。2、空。 |
| CN11 | OUTPUT保护及控制信号、去PCB1的CN11插口。 |
| CN12 | 未使用 |
| CN13 | 未使用 |
| CN14 | 外接温度保护开关 |
| CN15 | 外接温度保护开关 |
| CN16 | AC100V加热器POWEROUTPUT |
| CN17 | 1—2在外部端子空，而3—4短接。 |
| CN18 | 加热器、送丝机外接保险 |
| CN19 | AC100V、36V、20V INPUT |
| CN20 | 外接送丝机的单向整流管 |
| CN21 | 通过PCB3的CN3A向气阀、送丝机供电 |
| CN22 | 外接电阻估计是送丝机制动或电压反馈用 |
| CN23 | 主回路晶闸管触发脉冲OUTPUT |
| CN24 | 主回路晶闸管触发脉冲OUTPUT |
| CN25 | 焊接电压输出端反馈电压输入 |
| CN26 | 外接电压表 |
| CN27 | 1、2、4端：三相AC19.5V输入 |

| 控制板PCB1插头的作用 |
| --- |
| CN1 | 外接收弧电压收弧CURRENT调节电位器 |
| CN2 | 去PCB2的CN9插口 |
| CN3 | 电焊定时器（外购件） |
| CN4 | 外接ALARM信号灯 |
| CN5 | 去PCB2的CN5插口 |
| CN6 | CURRENT控制信号INPUT |
| CN7 | 外接溶深控制开关 |
| CN8 | 去PCB2的CN4插口 |
| CN9 | 外接CURRENT表 |
| CN10 | 外接功能调节开关如：个别\一元 |
| CN11 | 去PCB2的CN11 |

PCB1板部分插头及IC管脚VOLTAGE:

| CN5-5 | CN5-5 | CN5-6 | CN8-4 | CN8-5 | CN8-6 | CH8-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0V | 0V | 0V | 2.31V H:0.7V | 23.5V H:0.8V | 0.7V | 0.7V |
| CN11-1 | CN11-2 | CN11-3 | CN11-4 | CN11-5 |
| 5.0V H:-1.2V-0.3V | 5.0V | 0V H:1V-0V | 5V | 5V |
| CN11-6 | CN11-7 | IC6-13 | IC6-1 | IC6-3 |
| 0.14V | 5.0V | 4.7V | 4.5V | 2.9V |
| IC6-8 | IC6-10 | IC7-1 | IC7-3 | IC7-8 |
| 3.9V | 0VH:1.3V | 2.2V | 0V | 0V |
| IC7-10 | IC8-1 | IC8-3 | IC8-8 | IC8-10 |
| 0VH:1.5V | 0V | 0V | 0V | 0VH:1.5V |
| IC9-1 | IC9-3 | IC9-8 | IC9-10 |  |
| 0V | 0V | 0V | 0V |  |
| IC1-1 | IC1-(2---6) | IC1-7 | IC1-(8---12) | IC1-10 |
| 4.9V | 5.0VH:0V | 0V | 5.0V | 0V |
| IC1-13 | IC1-(14---18) | IC1-19 | IC1-20 | IC1-21 |
| 0V | 5.0V | 4.8V | 0V | 5.0V |
| IC1-22 | IC1-23 | IC1-24 | IC1-25 | IC1-26 |
| 0V | 5.0V | 0V | 1.8V | 0V |
| IC1-27 | IC1-28 | IC1-29 | IC1-30 | IC1-31 |
| 1.8V | 1.8V | 5.0V | 2.0V | 2.2V |
| IC1-32 | IC1-33 | IC1-34 | IC1-35 | IC1-(36-37) |
| 0V | 0VH:5.0V | 3.8V | 4.0V | 0VH:3.8V |
| IC1-38 | IC1-39 | IC1-(40-43) | IC1-44 | IC1-45 |
| 0VH:5.0V | 0V | 3.8V | 5.0V | 4.7V |
| IC1-(46-48) | IC1-vic(49-50) | IC1-51 | IC1-52 | IC1-53 |
| 5.0V | 4.8 | 3.2V | 0.1V-0.3V | 3.8V |
| IC1-54 | IC1-55 | IC1-56 | IC1-57 | IC1-58 |
| 0V | 5.0V | 4.3V | 2.7V | 3.8V |
| IC1-59 | IC1-60 | IC1-61 | IC1-62 | IC1-63 |
| 0VH:1.3V | 2.0V | 0.2V | 0V | 0VH1.4V |
| IC1-64 |  |  |  |  |
| 5.0V |  |  |  |  |

焊接CURRENT：280A。焊接VOLTAGE:38V。焊接方法：【1】。溶深CONTROL：【无】。收弧开关在中间位置：【无】。CURRENT\VOLTAGE:【个别】。供气开关：【焊接】。PCB1的红灯LED1常亮。绿灯闪，约1S。所以VOLTAGE都是以PCB2控制板CN21的一号差座端为COM端测量的。

惠龙乾

2007-8-30

| CH5 | 0.07V | CH1 | OV |
| --- | --- | --- | --- |
| CH6 | －3.88V~~~~－6.14V | CH2 | +15V |
| CH7 | －3.89V~~~－6.17V | CH3 | －15V |
| CH8 | 0.01V~~~5.28V | CH4 | +24V |
| CH9 | 0.02V~~~5.27V |  |  |

注：1.无收弧。2.mode:个别。3.焊接方法：[1]。4.溶深控制：无。5.供气、焊接。6.电机VOLTAGE:快送丝1.97V—19.28V。焊接STATE2.08—19.50。7.LED(红色)：常亮。LED(绿色)：闪，频率1S。