STM8 开发环境、最小项目工程、最小系统

一、STM8开发环境 

    要使用STM8需要下载下列工具： 
    1、ST 8bit MCU通用集成开发环境 － ST Visual Develop 
    http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/st7toolset.exe  
    IDE包含代码编辑、汇编编译器、代码调试功能，不含C编译器。同时IDE还自带ST Visual Programer编程软件，支持主流8bit 
     
    2、COSMIC C Compiler for STM8 16K Limited 
     
    免费的16K代码限制C编译器。 
  
    运行ST Visual Develop(STVD) 集成开发环境，通过菜单栏Files -> New WorkSpace我们可以新建一个新的STM8工程。

(原文件名:1.jpg)

在弹出的“New WorkSpace”对话框中，我们可以STVD支持的集中工程模版类型。这里我们选择使用“Create workspace and project” 。

(原文件名:2.jpg)

WorkSpace是Project的管理平台，允许在一个WorkSpace中出现多个Project，通过设定我们可以选择当前的活动项目。

(原文件名:3.jpg)

输入当前要建立的项目名称，并且可以根据应用的需要通过“Project location”来选择更改WorkSpace存放路径。因这里介绍的例程我们需要支持的MCU平台是STM8系列，C语言使用COSMIC，因此我们还需要对使用的Toolchain进行选择。

(原文件名:4.jpg)

下一步我们要选择工程使用的MCU型号。

(原文件名:5.jpg)

在对话框中我们可以看到当选中一个MCU型号，在右边的工具列表清单中会显示调试工具支持状态，绿色表示工具可以支持，灰色表示不支持。这里仅是提供调试或仿真支持，不表示编程支持，具体编程支持需要通过STVP编程软件确认。 

    这样一个最小的应用工程模版STVD就帮我们自动产生了。

(原文件名:6.jpg)

IDE界面右边的项目目录树中，我们可以看到STVD对工程自动增加了两个文件，一个是main.c文件，一个是stm8_interrupt_vector.c文件。后者提供了STM8所有的中断入口函数的地址表，以及用于各种不同类型外设中断函数名称申明。 
    在stm8_interrupt_vector.c文件中，我们可以看到除去Reset向量外其它中断向量的入口均是统一使用void NonHandledInterrupt (void)函数。对于正常的使用我们还是需要重新跟改中断函数入库函数名称。

(原文件名:7.jpg)

对于中断函数的入口修改： 
    1、struct interrupt_vector const _vectab[] 指明的中断向量表，每一个类似{0x82, NonHandledInterrupt},偏移量的申明表示的都是一个中断矢量对于的中断函数名称。 
    2、 中断函数的申明 @far @interrupt void NonHandledInterrupt (void) 

    举例当我们需要使用I2C中断的时候，我们可以这样做： 
    1、申明I2C中断函数名称： 
    在struct interrupt_vector const _vectab[]中找到I2C中断函数入口，加入I2C中断函数名称 
    {0x82, I2C_Server_Interrupt }, /* IRQ19 - I2C (I2C interrupt) */ 
    2、在stm8_interrupt_vector.c文件中添加服务函数： 
    @far @interrupt void I2C_Server_Interrupt (void){ 
    ~~~~~加入中断服务代码~~~~~~ 
        return; 
    } 
    3、最好在文件头上方申明外部可调用：extern void I2C_Server_Interrupt (void) 
    4、或者仅是申明函数，再定义STM8_IT.c、STM8_IT.h文件，将中断服务程序全部放置其中。 

    工程建立好以后，可以通过菜单栏“Project”－>“Settings”来修改项目配置

(原文件名:10.jpg)

在项目设定对话框中，我们可以对汇编编译器、C编译器、连接器的配置做修改。 

    当写好一个程序需要进入调试时，我们可以通过STVD菜单栏的“Debug Instrument” 来选择使用何种调试工具。这里我们使用Rlink，SWIM接口。Simulator是指软仿真功能。

(原文件名:11.jpg)

Tip： 
1、项目编译默认存在Release、Debug两种选择。如需要自行添加其它类型，可通过菜单栏“Build－>Configurations…”来配置。

(原文件名:12.jpg)

(原文件名:13.jpg)

配置好后可通过工具栏“Project”来直接选择。

(原文件名:14.jpg)

2、WorkSpace管理对个Project 
    直接在WorkSpace栏中通过鼠标右键打开workspace的属性，通过“Insert Project int Workspace…”可以在添加多个项目。

(原文件名:15.jpg)

二、STM8S的最小硬件系统 
    STM8的最小硬件系统包含下列部分： 
    1、电源 
    2、时钟管理 
    3、复位管理 
    4、调试接口(SWIM) 


    1、电源 
    STM8S系列MCU的工作在3.0V ~ 5.5V之间，芯片内部自带一个电源管理系统可以为自身核心工作提供1.8V电源。