STM8的C语言编程（7）－－16位定时器的中断应用

在STM8中，除了有8位的定时器外，还有16位的定时器。今天进行的实验就是针对16位定时器2来进行的。除了计数单元为16位的，其它设置与前面8位的定时器基本一样。下面的程序也是采样中断方式，由定时器2的中断服务程序来驱动LED的闪烁。

具体的程序代码如下，其它注意点见上一篇，另外要注意别忘了修改相应的中断向量。

//  程序描述：通过初始化定时器2，以中断方式驱动LED闪烁

//            LED接在MCU的GPIO的PD3上

#include "STM8S207C_S.h"

main()

{

// 首先初始化GPIO

PD_DDR = 0x08;

PD_CR1 = 0x08;              // 将PD3设置成推挽输出

PD_CR2 = 0x00;

// 然后初始化定时器4

TIM2_IER = 0x00;            // 禁止中断

TIM2_EGR = 0x01;            // 允许产生更新事件

TIM2_PSCR = 0x01;           // 计数器时钟=主时钟/128=2MHZ/2

// 相当于计数器周期为1uS

// 设定重装载时的寄存器值

// 注意必须保证先写入高8位，再写入低8位

TIM2_ARRH = 0xEA;           // 设定重装载时的寄存器的高8位

TIM2_ARRL = 0x60;

TIM2_CNTRH = 0xEA;          // 设定计数器的初值

TIM2_CNTRL = 0x60;

// 定时周期=1*60000=60000uS=60ms

TIM2_CR1 = 0x01;            // b0 = 1,允许计数器工作

// b1 = 0,允许更新

// 设置控制器，启动定时器

TIM2_IER = 0x01;            // 允许更新中断

_asm("rim");                // 允许CPU全局中断

while(1)                    // 进入无限循环

{

}

}

// 函数功能：定时器4的更新中断服务程序

// 输入参数：无

// 输出参数：无

// 返 回 值：无

@far @interrupt void TIM2_UPD_IRQHandler (void)

{

TIM2_SR1 = 0x00;          // 清除更新标志

PD_ODR = PD_ODR ^ 0x08;   // LED驱动信号取反

//LED闪烁频率=2MHZ/2/60000/2=8.3

}