STM8单片机入门快速教程

- 前言

因个人在学习STM8时遇到许多困惑，所以编译一个STM8快速入门教程，望能为初学者提供一些帮助。

- STM8使用的编译软件和下载软件

STM8有对应库函数，但我用的是IAR编译软件，是直接操作寄存器，所以就不对库函数多少什么。IAR是最近一两年才支持STM8编译的，所以软件嘚找好，注册机嘚选对。下载软件我是用现成的“轩微科技STM8编程下载器”淘宝要60多一个。因操作寄存器所以要具备几个文档，具体我配带在文件里面了。编程用的头文件是#include <iostm8.h>或#include <iostm8s103k3.h>，根据型号而定，有的型号不一样定义的地址会不一样的。

- IO的输出、输入

每个单片机我想最重要懂的应该是它怎么输出高低电平还怎么输入。STM8管脚分三级流水控制。分别有 方向寄存器、控制寄存器、还有输出/输入寄存器。

方向寄存器：是控制IO口成输出还是输入状态

控制寄存器：有两个，是控制IO口以什么模式输出或输入

因为高级单片机有很多种输出模式，比如上拉输入，推挽输出等....。

输出/输入寄存器：其分别有单独的输出寄存器和输入寄存器，输出寄存器给其高低电平就输出高低电平（条件是配置为输出状态时）。输入寄存器无论是在输出还是输入模式都可读取IO的高低电平状态。

其具体设置可下面：

DDR   CR1   CR2     引脚设置

0       0     0        悬浮输入

0       0     1        上拉输入

0       1     0        中断悬浮输入

0       1     1        中断上拉输入

1       0     0        开漏输出

1       1     0        推挽输出

1       X     1        输出（最快速度为10MHZ）