- 电路设计时，应先测定负载电流的准确值，然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io，实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大，容抗Xc越小，则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时，多余的电流就会流过稳压管，若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。
2.为保证C1可靠工作，其耐压选择应大于两倍的电源电压。
3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
设计举例 
已知C1为0.33μF，交流输入为220V/50Hz，求电路能供给负载的最大电流。 
C1在电路中的容抗Xc为：
Xc=1 /（2 πf C）= 1/（2*3.14*50*0.33*10-6）= 9.65K
流过电容器C1的充电电流（Ic）为：
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为：C=14.5 
I，其中C的容量单位是μF，Io的单位是A。

电容降压式电源是一种非隔离电源，在应用上要特别注意隔离，防止触电。

检测：第一步，断开电路（就是这个二级三极管放大电路），A：如果输出电压仍小于稳压管的稳压值，再断开稳压管， 如果输出电压仍小于稳压管的稳压值，说明降压的电容坏了；如果输出电压超过了稳压管的稳压值，说明稳压管坏了。B：如果输出电压达到了稳压管的稳压值，说明电路坏了。解决后看 第二步：接上电路后，如果输出电压仍小于稳压管的稳压值，就应该调整降压的电容容量，或加大滤波电容容量，让输出电压达到了稳压管的稳压值