串口参数：

波特率：9600

数据位：8

校验位：无

停止位：1

协议描述：

通讯中，本机作为从机，从机一旦接收到主机发送的命令，立即产生响应，回复数据给主机。

协议格式：

在一次操作中，主机发送一个命令字节，从机接收到主机命令字节后，立即返回四个字节数据。

读模式：读取电压，读取电流

主机发送：50 (读电压)

从机返回：80 XX YY 99

主机发送：51 (读电流)

从机返回：81 XX YY 99

XX是高8位，YY是低8位。

写控制数据：控制电压，控制电流

主机发送：80  XX  YY  99 (控制电压) ，XXYY的数据范围为0x0000～0258

从机返回：80  XX  YY  99

主机发送：81  XX  YY  99 (控制电流) ，XXYY的数据范围为0x0000～0258

从机返回：81  XX  YY  99

XX是高8位，YY是低8位。